3.2. Модель распространения радиоволн в свободном пространстве

Модель свободного пространства находит широкое применение при анализе условий распространения радиоволн в различных системах связи. Эта модель предполагает отсутствие отражения радиоволн от каких-либо поверхностей. Среда распространения в пределах радиотрассы считается однородной. Не учитывается дифракция волн на препятствиях, рассеяние, рефракция и другие явления, сопровождающие процесс распространения радиоволн.

3.2.1. Излучение элементарного электрического диполя в свободном пространстве

Рассмотрим излучение электрического диполя длиной , ориентированного вдоль оси z декартовой системы координат. Предположим, что распределение тока вдоль диполя определяется функцией . Пусть

.				(3.49)

Величину  называют токовым моментом. Электромагнитное поле на расстоянии  от диполя в дальней зоне  можно представить в виде [9-13]

,			(3.50)

,			(3.51)

где  – волновое число,  – характеристический импеданс вакуума. В формулах (3.50)-(3.51) используется сферическая система координат . Средняя плотность потока энергии, определяемая вектором Пойнтинга

,				(3.52)

имеет радиальное направление и может быть вычислена по формуле

.				(3.53)

Полная мощность, излучаемая диполем, может быть определена интегрированием потока вектора Пойнтинга через замкнутую поверхность (например, сферу), охватывающую диполь

.			(3.54)

Используя выражения (3.50) и (3.54), можно выразить напряженность электрического поля в дальней зоне через излучаемую мощность

.				(3.55)

Если в качестве источника электромагнитного излучения взять гипотетический «изотропный излучатель», то излучаемая им мощность  может быть представлена в виде

,				(3.56)

откуда амплитудное значение напряженности электрического поля на расстоянии  от источника принимает следующий вид:

.					(3.57)

Если ввести понятие мощности излучения в заданном направлении , определяемое выражением

,				(3.58)

то полная излучаемая мощность получается интегрированием  по телесному углу

.				(3.59)

Важной характеристикой любого излучателя является коэффициент направленного действия , определяемый следующим образом:

,				(3.60)

где  – мощность, излучаемая в направлении главного максимума диаграммы направленности. С учетом (3.60) из (3.57) получаем выражение для максимального значения амплитуды напряженности электрического поля

.				(3.61)

В некоторых случаях определяют не напряженность электрического поля, а мощность на входе приемника, которая равна произведению плотности потока мощности на эффективную площадь приемной антенны

.					(3.624)

Эффективная площадь приемной антенны  связана с коэффициентом направленного действия  соотношением

.					(3.63)

Если передающая и приемная антенны характеризуются коэффициентами направленного действия  и , то мощность на входе приемника

.				(3. 64)

Формула (3.64) находит применение при расчете линий радиосвязи, а также в радиолокации.

3.2.2. Потери в свободном пространстве. Максимальная зона обслуживания

Большинство моделей, используемых для расчета радиотрасс в системах мобильной радиосвязи, основаны на простейшей формуле, определяющей мощность принимаемого сигнала в свободном пространстве

,				(3.65)

где  –  мощность передатчика,  и  – коэффициенты усиления передающей и приемной антенн,  – расстояние между приемником и передатчиком,  – длина волны. Обычно для характеристики трассы распространения вводят величину потерь, определяемую выражением

.				(3.66)

Из формулы (3.65) для распространения в свободном пространстве получаем

;		(3.67)

где  – несущая частота сигнала.

Для изотропных передающей и приемной антенн  с коэффициентами усиления, равными 1 (т.е. для идеальных всенаправленных антенн), для трассы прямой видимости потери рассчитываются по формуле

.			(3.68)

Из приведенных соотношений следует, что на трассах прямой видимости принимаемая мощность уменьшается на 6 дБ при каждом удвоении расстояния и при каждом удвоении частоты.

Большинство систем мобильной связи работают в условиях распространения радиоволн при отсутствии прямой видимости. На основе экспериментальных данных были предложены модели для оценки потерь  при распространении в отсутствие прямой видимости. Эти модели описываются следующими выражениями:

,				(3.69)

где  – потери при распространении на трассе прямой видимости длиной ,  – расстояние между передатчиком и приемником. Показатель степени  для различных условий может изменяться в пределах . Для связи внутри зданий, как показывают экспериментальные данные, .

Приведенные соотношения позволяют оценить дальность связи или максимальную зону обслуживания . Для трасс прямой видимости, полагая в  (3.49) , где  – минимальная мощность принимаемого сигнала, обеспечивающая приемлемое значение вероятности ошибки на бит (BER), получаем

.			(3.70)

Для комбинированной радиотрассы, включающей участки прямой и непрямой видимости, можно получить следующее выражение для дальности связи [3,4]:

.				(3.71)